## Slide 1: Statistiek in het laboratorium
Opleiding laboratoriumtechniek, Liesbeth Coffeng

## Slide 2: Programma
Voorstellen
Soorten fouten
Nauwkeurigheid
uitschieters
Kwaliteitscontrole
IJklijn

## Slide 3: Voorstellen
Docent wiskunde Noorderpoort / HanzeHogeschool laboratoriumtechniek
Eindredacteur Euclides

## Slide 4: Soorten fouten
  Blunder (gross error):
  Systematische fout (bias):
  Toevallige fout (random error):

## Slide 5: Soorten fouten
  Blunder (gross error):
  Leidt tot een sterk afwijkende waarde: uitschieter
  Is te vermijden
Opnieuw meten
Standaarden
Herhaling, middelen
  Systematische fout (bias):
    Afwijking in 1 richting
    Is te vermijden
  Toevallige fout (random error):
    Treden altijd op! Kun je niet vermijden
    Je meetwaarden zijn soms te hoog soms te laag

## Slide 6: Nauwkeurigheid
Juist = dichtbij de ware waarde. Afwijking t.o.v. de ware waarde = bias
Precies = metingen liggen dicht bij elkaar

## Slide 7: Uitschietertesten
Uitgangspunt: waarden zijn normaal verdeeld
Dixon’s test: bij weinig waarden
Grubb’s test: bij meer dan 6 waarden
Boxplot: bij meer dan 15 waarden

## Slide 8: Dixon’s test (of Qtest)
Uitschietertest
Bereken
Zoek op in een tabel.
, dan is het geen uitschieter.

## Slide 9: Grubb’s test
Uitschietertest (je moet meer dan 6 metingen hebben)
Bereken
Zoek op in een tabel.
, dan is het geen uitschieter.

## Slide 10: Kwaliteitscontrole
Metingen van hetzelfde monster verschillen door:
  Toevallige fouten
  Systematische fouten

## Slide 11: Kwaliteitscontrole:Shewhartkaart
Proces is niet onder controle als er zich systematische fouten voordoen.
Om kwaliteit van het proces te bewaken wordt een controlekaart bijgehouden = Shewhart-kaart

## Slide 12: Kwaliteitscontrole:Shewhartkaart
Interpretatie van de kaart met Westgard-regels

## Slide 13: Kwaliteitscontrole:Shewhartkaart

## Slide 14: Kwaliteitscontrole: Youden Plot
Ringonderzoek: verschillende labs ontvangen twee onbekende monsters.
Verticale lijn = mediaan van monster 1
Horizontale lijn = mediaan van monster 2
Rechthoeken: 1-sigmagrens en 2-sigmagrens.
Rode lijn: systematische fout

## Slide 15: IJklijn
Chart: Concentratie Cu (ppm)
| 0.622 | 1.2310000000000001 | 2.399 | 4.7060000000000004 | 9.4969999999999999
 | 5.8 | 12.1 | 25.8 | 54.7 | 109.2

## Slide 16: 30 seconds met statistische begrippen

## Slide 17: Vragen?